## Slide 2
项目目标
用户
与终端交互，完成声纹识别、语声控制功能
管理员
通过WEB管理平台
管理声纹识别记录、数据库等
基于Vue 3、Vite 2、Element UI的WEB应用
为管理员提供平台管理服务
WEB管理平台
装有浏览器的
手机、平板电脑、PC等
个人计算机
交互界面
Driver
Driver
Driver
Driver
LCD
红外
麦克风
扬声器
外设
嵌入式平台
操作系统
特征提取
欺骗语音检测
说话人辨认
环境检测
…
声纹识别终端
声纹识别终端基于指定平台构建，与外设协同工作，实现声纹识别、语声控制等主要功能
Browser
后端
后端部署于云服务器上，托管模型数据、嵌入式程序等静态资源，处理来自终端、前端的请求，
代理服务器
关系型数据库
服务器
CRUD
Data
Forwarded
Req/Res
基于Nginx构建
实现反向代理
便于项目部署
基于SpringBoot构建
托管静态资源
处理请求
MySQL
存储用户信息、模型信息等必要的数据
前端
受控外设
HTTP
Req
Res
Instruction
受控外设可为开关、电器等，根据声纹识别终端给出的指令执行相应操作
研究声纹识别算法和语音识别技术，利用GNS-V40等平台，实现具有身份认证功能的语声控制器系统。

## Slide 3
服务器
服务器
Node.js
托管静态资源
处理请求
关系型数据库
MySQL
项目数据存储
用户、声纹、语音、指令
硬件网关
Node.js Express上位机
接收控制信息
发送指令
硬件
Arduino UNO R3下位机
接收指令
控制外设做出响应
Firmata
Protocol
CRUD
外设
LED、舵机等
根据硬件管脚发送的控制指令、参数做出响应
硬件网关
基于Vue 3、Vite 2、Element UI的WEB应用
为管理员提供平台管理服务
WEB管理平台
管理系统
PC桌面应用
python tkinter
图形化界面应用
SDK+API
封装网络请求
基于项目声纹识别算法
提供本地声纹识别服务
MVC
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
用户终端应用
用户
与终端交互，完成声纹识别、语声控制功能
管理员
通过WEB管理平台
管理声纹识别记录、数据库等
LED
Servo

## Slide 5
用户交互
采集处理
校对辨认
解析文本
映射指令
操控外设
系统配置
声纹管理
运行日志
数据备份
终端操控
更新分发
基于声纹识别的语声控制器系统
认证系统
命令系统
管理系统
维护系统

## Slide 6
用户交互
采集处理
校对辨认
解析文本
映射指令
操控外设
系统配置
声纹管理
运行日志
基于声纹识别的语声控制器系统
认证系统
命令系统
管理系统

## Slide 7
待识别语音
注册语音
预处理
特征提取
模型训练
声纹
模型库
预处理
特征提取
打分判决
确认身份

## Slide 8
基于声纹识别的语声控制器
Voice Control System Based on Voiceprint Recognition

## Slide 9
Sonicredible

## Slide 10: BALANCING ACT

## Slide 11: WELLSPRING

## Slide 12: THE STAR OF THE SHOW

## Slide 13: AMUSEMENTS